Информация по запросу котировок цен.

Предмет настоящего запроса котировок цен – выполнение работ по текущему ремонту тепловозов ТЭМ-1М зав. № 1600 (инв. №43607) и ТЭМ-1М зав. №0243 (инв. № 44853) в объеме ТР-3 Тамбовскому ВРЗ ОАО «ВРМ» в 2013 году.

Начальная (максимальная) цена за весь объем работ составляет 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС, 5 900 000 (пять миллионов девятьсот тысяч рублей) рублей 00 копеек с учетом НДС 18%. Адрес выполнения работ: г.Тамбов, пл. Мастерских, д. 1.

Перечень и объемы работ по текущему ремонту тепловозов ТЭМ-1М зав. №1600 и ТЭМ-1М зав. №0243 в объеме ТР-3 представлены в Таблице №1.

Таблица №1

| № п/п | Наименование работ, проводимых при текущем ремонте тепловоза в объёме ТР-3 |
| --- | --- |
| 1. | Ремонт дизеля и вспомогательного оборудования. Ремонт цилиндровых крышек, шатунно-поршневой группы, водяного насоса основного контура охлаждения дизеля, водяного насоса вспомогательного контура системы охлаждения надувочного воздуха, турбокомпрессора, гидравлического редуктора, воздухоохладителя, секций холодильника и масляного теплообменника, топливной аппаратуры, регулятор частоты вращения коленчатого вала дизеля, топливоподогревателя, вентиляторов тяговых электродвигателей, проверяется срабатывание предельного регулятора, продувается масляная система дизеля, промывается и протирается картер, ремонт коренных и шатунных подшипников коленчатого вала, цилиндровых втулок, масляного насоса и его привода, секции холодильника, главного и дополнительного вентилятора холодильника, антивибратора, масляного и топливного теплообменников, осмотр и проверку шестеренного привода распределительного вала; |
| 2. | Ремонт ТЭД и электрических машин. ремонт и проверка тяговых генераторов, вспомогательных машин и электроаппаратуры, а также правильность работы всех электрических цепей, ремонт электропневматических приводов с прожировкой кожаных манжет всех аппаратов, ремонт контакторов, реверсора, вентилей, лечебный цикл аккумуляторной батареи, ремонт всех электрических машин, ремонт тягового генератора, тяговых электродвигателей, двухмашинного агрегата, электроаппаратов, аккумуляторной батареи и автоматики управления системы холодильника. |
| 3. | Ремонт экипажной части и тормоза. выкатку из-под тепловоза тележек с полной их разборкой, освидетельствованием колесных пар с обточкой бандажей, ремонт рам тележек, букс рессорного подвешивания, опор, рамы тепловоза, кузовного оборудования с наружной окраской кузова и экипажной части. |
| 4. | По тормозу и автосцепным устройствам. Производятся работы в соответствии с Инструкцией по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава и Инструкцией по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог Российской Федерации. |
| 5. | По оборудованию общего назначения. Осмотр, проверку и ремонт автоматической локомотивной сигнализации, автостопов и скоростемеров. |
| 6. | Ремонт аккумуляторных батарей Аккумуляторная батарея с тепловоза снимается и очищается. Ремонтируется отсек аккумуляторной батареи, негодные бруски опор и изоляторы заменяются, сетчатые вентиляционные фильтры ремонтируются Аккумуляторный отсек и бруски окрашиваются кислотно-упорной эмалью. |
| 7. | Реостатные испытания полные реостатные испытания тепловоза. Наличие и состояние средств пожаротушения и устройств по технике безопасности должны соответствовать установленным ОАО «РЖД» (МПС России) перечням. |
| 8. | Обтирочные работы Крупногабаритные, сварные и литые детали, детали из черных и цветных металлов очистить от загрязнений. Точно обработанные детали очистить окунанием в осветительный керосин, струйным способом или ультразвуковым. Шейки коленчатых валов, осей колесных пар, подшипники качения, а также шлифованные или полированные поверхности других деталей, которые могут покрыться коррозией, после очистки покрыть маслом. Изоляционные стойки и изоляторы протираются салфетками, смоченными в спирте или авиационном бензине. |
| 9. | Покрасочные работы Все поверхности перед нанесением лакокрасочных покрытий очищаются от грязи, коррозии и обезжириваются. Сварные стыковые швы на наружных поверхностях кузова зачищаются заподлицо от неровностей. Подготовка металлических поверхностей перед окраской должна соответствовать требованиям действующего ГОСТа. Поверхности деревянных деталей декоративной отделки очищаются от загрязнений, шлифуются наждачной шкуркой. Металлические поверхности кузова и рамы силовых агрегатов тепловоза грунтуются грунтовкой После грунтовки, перед окраской, поверхности выравниваются шпатлевкой. Окраска тележек, рамы тепловоза тормозного оборудования, рессорного подвешивания производится битумным лаком № 177 или черной эмалью ПФ-115. |

7.2. Требования к качеству работ.

Требования к работам - качественное выполнение работ в соответствии с руководством по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов.

Подрядчик гарантирует соответствие узлов и агрегатов тепловоза требованиям технической документации на ремонт и их работоспособность в течении гарантийного срока, установленного «Основными условиями ремонта и модернизации тягового подвижного состава, узлов и агрегатов на ремонтных заводах МПС России» ЦТ-ЦТВР №409 от 20.12.1996.

При применении материалов для ремонта произвести их входной контроль на наличие сертификатов качества и соответствие их данным требованиям государственных стандартов.

Все ремонтные работы должны производится в строгом соответствии с Правилами техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.

7.3. Требования к результатам работ.

Тепловоз принимается из ремонта на основании приемосдаточных испытаний, установленных в соответствии требованиями технической документации на ремонт: «Основных условий ремонта и модернизации тягового подвижного состава, узлов и агрегатов на ремонтных заводах МПС России» ЦТ-ЦТВР №409 от 20.12.1996, Правилами технического обслуживания и текущего ремонта тепловозов ТЭМ2, ТЭМ2А, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ утвержденными 01.11.1997г. №ЦТ/519, а также действующей нормативно-технической документацией ОАО «РЖД» на ремонт колесных пар, роликовых букс, рессор, ударно-тяговых устройств, автотормозов, скоростемеров и автостопов. Ремонт электрических машин (тягового генератора, тяговых двигателей и вспомогательных электрических машин) в объеме ТР-3 в соответствии с Правилами ремонта электрических машин тепловозов №ЦТЦТВР-4677 от 15.03.1989г.

Результаты испытаний оформить протоколом и приложить к технической документации. Готовность тепловоза после ремонта оформляется актом установленной формы за подписями начальника ремонтного предприятия и ОТК.

Тепловозы после выполнения работ должны соответствовать ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования», техническим характеристикам, заложенных заводом изготовителем.

7.4. Прочие условия.

7.4.1. Проведение ТО-5 с оформлением акта формы ТУ-25 при отправки тепловоза в ремонт производит Подрядчик.

7.4.2. Срок выполнения работ  – не позднее 31.10.2013 г.

7.4.3. Материалы для выполнения работ предоставляются Подрядчиком.

7.4.4. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 1 года.

7.11.Условие оплаты.

Оплата Работ производится Заказчиком, после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ на основании счетов-фактур Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Подрядчика  комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, акт приемки выполненных работ КС-2, КС-3, подтверждающие выполнение и приемку работ) в размере 95% от стоимости подлежащих оплате работ. Окончательный расчет в размере 5% от стоимости выполненных работ производится в течение 30 календарных дней после подписания акта о приемке-сдаче отремонтированных объектов формы ОС-3.

# Приложение № 4

к запросу котировок цен № РКЗ-19/312

Проект договора

Договор №___________

г. Тамбов								«____»________ 20___г.

Открытое акционерное общество «Вагонреммаш», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора Тамбовского ВРЗ - филиала ОАО «ВРМ» Долгова Павла Сергеевича, действующего на основании Положения о филиале по доверенности №ВРМ-119/12 от 01.12.2012 г. с одной стороны

и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  _____________________________________, действующего на основании _________________________________________с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,  заключили настоящий договор подряда о нижеследующем

1. Предмет договора

1.1.Выполнение работ по текущему ремонту тепловозов ТЭМ-1М зав. №1600 и ТЭМ-1М зав. №0243 в объеме ТР-3 Тамбовскому ВРЗ ОАО «ВРМ» в 2013 году. Адрес выполнения работ: г.Тамбов, пл. Мастерских, д. 1.

1.2.Работы выполняются Подрядчиком – из его материалов, его силами и средствами.

1.3.Содержание и требование к Работам изложены в Техническом задании (приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4.Срок выполнения работ  - до 31.10.2013г.

2. Цена Работ и порядок оплаты

2.1.За выполненные по настоящему Договору Работы Заказчик обязуется оплатить Подрядчику _____________ руб. (___________________ рублей ___ коп.) в том числе НДС __________ руб. (__________________ рублей ___ коп.).

Калькуляция на выполнение Работ (приложение № 3) является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Оплата Работ производится Заказчиком после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ на основании счетов-фактур Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Подрядчика  комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, акт приемки выполненных работ КС-2, КС-3, подтверждающие выполнение и приемку работ) в размере 95% от стоимости подлежащих оплате работ.

2.3.Окончательный расчет в размере 5% от стоимости выполненных работ производится в течении 30 календарных дней после подписания акта о приемке-сдаче отремонтированных объектов формы ОС-3.

- Порядок сдачи и приемки Работ

3.1. По завершению Работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных Работ.

3.2. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки выполненных Работ направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

3.3. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении Работ настоящий Договор расторгается, и между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты Подрядчика на выполнение Работ по настоящему Договору.

3.4. Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить Работы.

- Обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать Заказчику их результаты в предусмотренные настоящим Договором сроки. Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации и соответствующим государственным стандартам.

4.1.2. Устранять недостатки в выполненных Работах, допущенные по его вине, своими силами и за свой счет. Осуществлять по завершению работ уборку объекта от собственного мусора.

4.1.3.	При необходимости в проведении дополнительных работ, Подрядчик обязан своевременно письменно предупредить об этом Заказчика. При этом Сторонами составляется двусторонний акт на дополнительные работы, и все изменения условий производятся  согласно п. 8.1 настоящего Договора.

4.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения Работ.

4.1.5. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

4.1.6. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без его предварительного письменного согласия.

4.1.7. Нести ответственность за обеспечение и соблюдение требований безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и охраны окружающей среды, установленных действующим законодательством РФ, при выполнении Работ по настоящему договору.

4.2. Подрядчик гарантирует:

4.2.1. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации тепловозов.

4.2.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев.

4.2.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию тепловозов до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов в соответствии с п.4.2.1.

4.2.4. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика.

4.2.5. При отказе Подрядчика от составления и подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характеру, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Передать Подрядчику необходимую для выполнения Работ информацию и документацию.

4.3.2. Принять результаты выполненных Работ и оплатить их в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3.3. Оплатить фактически произведенные до дня получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора затраты Подрядчика на выполнение Работ по настоящему Договору в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика.

5.Ответственность Сторон и распределение рисков

5.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору подряда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору подряда, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему Договору перед Подрядчиком.

5.3.Разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами. Если согласие не будет достигнуто в течение двух недель, спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд Тамбовской области.

5.4.Подрядчик вправе начислить Заказчику законную неустойку за нарушение договорных обязательств в части задержки оплаты выполненных и принятых работ

5.5.Заказчик вправе начислить Подрядчику неустойку за нарушение договорных обязательств:

-за нарушение Подрядчиком сроков сдачи работ в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости работ;

-за несвоевременное освобождение Объекта Подрядчиком от принадлежащего ему оборудования и строительного мусора в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости работ.

5.6.После подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и Акта ввода в эксплуатацию выполненных работ на объекте, Заказчик принимает Объект под свою охрану и несет риск возможного его разрушения или повреждения.

5.7.До сдачи Объекта ответственность за риск случайного его повреждения или уничтожения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, несет Подрядчик.

6.Гарантии качества по выполненным работам

6.1.Гарантийные обязательства определяются техническими условиями на данный вид работ. Подрядчик гарантирует качество результатов работ – 1 год со дня поставки.

6.2.Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.3.Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц; на дефекты и неисправности, появившиеся вследствие внесения изменений в состав смонтированных систем или её ремонта, проведенных лицами, не являющимися представителями Подрядчика. Гарантии не действительны при аварии на объекте или небрежных действиях Заказчика, при нарушении условий эксплуатации смонтированных систем.

6.4.При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основании результатов квалифицированной экспертизы, проводимой им за свой счет, с отнесением затрат на Подрядчика.

7.Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 8.3 настоящего Договора.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с даты получения претензии.

8.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в арбитражный суд Тамбовской области.

9. Порядок внесения изменений,  дополнений в Договор и его расторжения.

9.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору и совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

9.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9.3. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Подрядчику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты Подрядчика по выполнению Работ, произведенные до даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

10.2. К настоящему Договору прилагаются:

-техническое задание (приложением №1)

-календарный план (приложение № 2)

-калькуляция на выполнение Работ (приложение № 3)

11.Прочие условия

11.1.В случае изменения юридических адресов или банковских реквизитов одна из сторон извещает письменно другую сторону в пятидневный срок.

11.2.Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства.

11.3.К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложения.

11.4.Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

11.5.При внесении каких-либо изменений в цепочку собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительные органы Исполнителя, последний обязан предоставить соответствующую информацию Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений с предоставлением необходимых документов. В случае если данная информация не будет предоставлена в указанный срок, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

12.Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: Открытое акционерное общество «Вагонреммаш» 111024 г. Москва, шоссе Энтузиастов, домовл. 4 ИНН 7722648033 КПП 772201001 ОКПО 94143208 ОГРН 1087746618970 Р/счет 40702810000000004968 В ОАО ТрансКредитБанк» г. Москва К/счет 30101810600000000562 БИК 044525562 Адрес филиала: Тамбовский ВРЗ ОАО «ВРМ» 392009 г. Тамбов Пл. Мастерских, д. 1 ИНН 7722648033 КПП 682902001 Р/счет 40702810045000054724 в Филиале ОАО «ТрансКредитБанк», г. Воронеж К/счет 30101810400000000810 в ГРКЦ ГУ Банка России по Воронежской области БИК 042007810 Тел (4752) 44-49-59, факс (4752)44-49-02 | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |

Директор                                   		               ________________________

Тамбовского ВРЗ ОАО «ВРМ»			    _________________________

__________________ П.С.Долгов			     ____________________

М.П.							                  М.П

Приложение №1

к Договору №______

от «___» _____________2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1. Основание для выполнения Работ |  |
| --- | --- |
| 2. Цель работ |  |
| 3. Требования к Работам 4. Содержание работ |  |
| 5. Форма представления результатов работ |  |

Директор                                   		               ________________________

Тамбовского ВРЗ ОАО «ВРМ»			    _________________________

__________________ П.С.Долгов			     ____________________

М.П.							                  М.П

Приложение № 2

к Договору № __________

от 2013г.

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по текущему ремонту тепловозов ТЭМ-1М зав. № 1600 и ТЭМ-1М зав. №0243 в объеме ТР-3 Тамбовского ВРЗ ОАО «ВРМ» в 2013 году.

| №№ п/п | Наименование этапов работ | Стоимость этапа работ, руб. (с НДС) | Срок начала- окончания выполнения работ, мес. |
| --- | --- | --- | --- |

Директор                                   		               ________________________

Тамбовского ВРЗ ОАО «ВРМ»			    _________________________

__________________ П.С.Долгов			     ____________________

М.П.							                  М.П

Приложение № 3

к Договору №__________

от «____»________ 2013 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

на выполнение работ по текущему ремонту тепловозов ТЭМ-1М зав. № 1600 и ТЭМ-1М зав. №0243 в объеме ТР-3 Тамбовского ВРЗ ОАО «ВРМ» в 2013 году.

.

Директор							________________________

Тамбовского ВРЗ ОАО «ВРМ»				________________________

__________________ П.С.Долгов			____________________

М.П.							                  М.П