ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЯ от 15.02.2019 г.!

АО «ВРМ» в лице филиала «Воронежский вагоноремонтный завод» информирует о внесении изменений в конкурсную документацию открытого конкурса № ОК/2-ВВРЗ/2019 на право заключения

договора  на выполнение работ по капитальному ремонту полуавтомата токарно-револьверного с ЧПУ 1В340Ф30  Инв. № 10761, находящегося на балансовом учете Воронежского ВРЗ АО «ВРМ», расположенного по адресу: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1, в 2019 году.

- Раздел IV Техническое задание  изложить в следующей редакции:

Раздел IV. Техническое задание

4.1. Предмет настоящего открытого конкурса – право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту полуавтомата токарно-револьверного с ЧПУ 1В340Ф30  Инв. № 10761, находящегося на балансовом учете Воронежского ВРЗ АО «ВРМ», расположенного по адресу: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1, в 2019 году.

| № п/п | Основные параметры | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наибольший диаметр обрабатываемого прутка: при зажимной и подающей трубах при переднем зажиме | мм | 40 55 |
| 2. | Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над станиной | мм | 400 |
| 3. | Наибольшая длина обрабатываемого изделия | мм | 100 |
| 4. | Количество граней револьверной головки |  | 8 |
| 5 | Наибольшее поперечное перемещение револьверной головки | мм | 110 |
| 6. | Количество скоростей шпинделя |  | бесступенч. |
| 7 | Частота вращения шпинделя (прямое вращение) | мин-1 | 10…..2500 |
| 8. | Количество подач револьверного суппорта продольные поперечные | шт. | бесступенч. бесступенч. |
| 9. | Пределы подач револьверного суппорта продольных поперечных | м/мин | 1…2500 1…2500 |
| 10. | Скорость ускоренных перемещений револьверного суппорта продольных поперечных | м/мин | 12 6 |
| 11. | Количество электродвигателей | шт. | 5 |
| 12. | Суммарная мощность всех электродвигателей | кВт | 22,33 |
| 13. | Тип устройства ЧПУ |  | NC-210 |
| 14. | Число оборотов главного двигателя | Об/мин | 1460 |
| 15. | Габариты станка длина ширина высота | мм | 2940 1880 1710 |
| 16. | Масса станка с электрооборудованием, гидрооборудованием, принадлежностями | кг | 3650 |

Начальная (максимальная) цена Договора составляет 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей 00 копеек, без учета НДС; 2 400 000,00 (два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20 %.

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев от даты ввода оборудования в эксплуатацию.

Срок выполнения работ – от даты подписания договора до 31.05.2019 года.

Адрес выполнения работ: на территории Подрядчика.

Цель работ – восстановление технических характеристик токарно-револьверного полуавтомата с ЧПУ 1В340Ф30  Инв. № 10761.

Требования к работам - качественное выполнение работ согласно ГОСТ 7599-82, действующим нормативно - техническим документам в полном соответствии с действующими нормами и правилами, существующими современными стандартами качества на проведение данных работ. после выполнения работ станок должен соответствовать параметрам технологической точности, заложенным заводом изготовителем.

4.2. В конкурсной заявке претендента должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания либо более выгодные для Заказчика.

4.3. Претендент должен предоставить техническое предложение, оформленное в соответствии с техническим заданием раздела IV настоящей конкурсной документации в виде пояснительной записки, которая должна содержать:

4.4. Перечень и объемы работ на выполнение работ по капитальному ремонту  патронно-центрового станка с ЧПУ 1В340Ф30  Инв. № 10761, находящегося на балансовом учете Воронежского ВРЗ АО «ВРМ», расположенного по адресу: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1, в 2019 году представлены в таблице №1.

Таблица № 1

| № п.п. | Перечень работ |
| --- | --- |
| 1. | Погрузка станка на территории Заказчика |
| 2. | Транспортировка и выгрузка станка на месте проведения ремонта |
| 3. | Ремонт электрической части станка: |
|  | Ремонт электрошкафа (аппаратура управления электрооборудованием) |
|  | Ремонт или замена электродвигателя главного привода, электродвигателей привода подач координат X,Z, двигателей гидравлики, системы смазки, системы охлаждения |
|  | Замена изношенной электрической проводки |
|  | Ремонт пульта управления станком (УЧПУ NC-210) |
|  | Ремонт системы освещения, сигнализации станка |
| 4. | Ремонт механической части станка: |
|  | Шлифовка призматических направляющих станины с последующей шабровкой направляющих револьверного суппорта и пригонкой планок и клиньев. |
|  | Замена изношенных подшипников |
|  | Замена изношенных рычагов, рукояток органов управления, блокирующих, фиксирующих механизмов и ограничителей |
|  | Ремонт шпиндельной бабки |
|  | Замена комплекта ШВП, подшипников опор ШВП продольного и поперечного перемещения револьверного суппорта. |
|  | Ремонт восьмипозиционной револьверной головки |
|  | Замена изношенных подшипников качения |
|  | Замена изношенных зубчатых колес и муфт |
|  | Ремонт механизма разгрузки |
|  | Ремонт системы смазки |
|  | Ремонт системы подачи охлаждающей жидкости |
|  | Ремонт главного привода |
|  | Ремонт механизма зажима и подачи материала с заменой зажимной подвижной цанги. |
|  | Ремонт пневматической системы |
|  | Ремонт гидравлической системы |
| 5. | Окраска станка |
| 6. | Транспортировка и выгрузка станка на месте установки на территории Заказчика |
| 7. | Установка и испытание станка после ремонта на территории Заказчика: |
|  | Испытание на холостом ходу |
|  | Испытание под нагрузкой |
|  | Проверка по нормам точности |

Обеспечение запасными частями, оборудованием, деталями, материалами, инструментами и всем без исключения необходимым для выполнения работ возлагается на Подрядчика. При выполнении работ должны применяться качественные материалы.

Форма представления результатов работ - акты приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3, ОС-3.

Условия выполнения работ:

- Работы выполняются Подрядчиком собственными силами (без привлечения субподрядных организаций), на собственной территории, в полном соответствии с действующими нормами и правилами.

- Погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку токарно-револьверного полуавтомата с ЧПУ 1В340Ф30  Инв. № 10761 выполняет Подрядчик собственными силами и средствами,  и несёт ответственность за сохранность оборудования.

- На выполнение работ Подрядчиком должны быть предоставлены разработанные технологические условия (ТУ). ТУ должны содержать описание последовательности работ и выполнения ответственных операций.

- График пуско-наладочных и погрузо-разгрузочных работ на территории Воронежского ВРЗ АО «ВРМ» составляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком до начала работ. Работы должны выполняться в рабочее время: с 800 до 1700 часов (выходные дни или за пределами рабочего времени – по согласованию с Заказчиком). Допуск сотрудников Подрядчика на территорию для выполнения работ осуществляется согласно двустороннему акту-допуску. Для оформления допуска, до начала выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номеров машин, доставляющих материалы, оборудование и другие комплектующие, необходимые для выполнения работ.

- Отключение существующих сетей инженерных систем или отдельных участков могут производиться только представителем Заказчика по предварительно согласованной заявке.

- При производстве работ Подрядчиком должна быть обеспечена сохранность технологического, санитарно-технического, электротехнического и другого оборудования, строительного инвентаря и оснастки, а также строительных конструкций, деталей и материалов в соответствии с условиями договора. В случае порчи или пропажи ущерб возмещается Подрядчиком.

- Все решения, принимаемые в ходе выполнения работ, согласовываются с представителем Заказчика по всем разделам.

- Дефекты и недоделки, допущенные в ходе выполнения капитального ремонта или выявленные в процессе приема-сдачи работ, должны быть устранены Подрядчиком за свой счет.

- Подрядчик, по завершении работ, осуществляет уборку объекта от собственного строительного мусора.

- Демонтированный при выполнении работ металл, сдается Подрядчиком на заводской склад металла по Акту.

При производстве работ Подрядчиком должна быть обеспечена сохранность технологического, санитарно-технического, электротехнического и другого оборудования, строительного инвентаря и оснастки, а также строительных конструкций, деталей и материалов в соответствии с условиями договора. В случае порчи или пропажи ущерб возмещается Подрядчиком.

4.5. Оплата Работ производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты приемки Работ и получения от Подрядчика комплекта документов (в т.ч. акт приемки выполненных работ по форме КС-2 (далее КС-2), акта о приемке-сдаче отремонтированных объектов формы ОС-3 (далее ОС-3), справка о стоимости выполненных Работ по форме КС-3 (далее КС-3), счет-фактура).

2.  Приложение №7 к конкурсной документации (конкурс № ОК/2 - ВВРЗ/2019) изложить в следующей редакции:

Приложение № 7

к конкурсной документации

(конкурс № ОК/2 -ВВРЗ/2019)

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______

г. Москва							 		«___»________ 201__г.

Акционерное Общество «Вагонреммаш» (АО «ВРМ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Долгова Павла Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту токарно-револьверного полуавтомата с ЧПУ 1В340Ф30  Инв. № 10761, находящегося на балансовом учете Воронежского ВРЗ АО «ВРМ» (далее Работы), на объекте, расположенном по адресу: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1.

1.2. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

1.3. Содержание и требование к Работам изложены в Техническом задании (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора и включают Работы по капитальному ремонту комплексной трансформаторной подстанции КТП-1000.

1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные п. 1.1 Договора в следующие сроки:

- начало работ –  __.03.2019г;

- окончание работ – 31.05.2019г.

1.5. Заказчик принимает результаты Работ и оплачивает их твердую стоимость, согласно Калькуляции (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Калькуляция должна содержать сведения о стоимости каждого вида работ.

1.6. Настоящий Договор заключен на основании открытого конкурса протокол конкурсной комиссии Воронежского ВРЗ № _______ от «___» ____________ 2019г.

1.7. Погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку токарно-револьверного полуавтомата с ЧПУ 1В340Ф30  Инв. № 10761 выполняет Подрядчик собственными силами и средствами,  и несёт ответственность за сохранность оборудования с момента подписания акта приёма-передачи в ремонт оборудования (Приложение №3 к настоящему Договору).

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Объект - токарно-револьверного полуавтомата с ЧПУ 1В340Ф30  Инв. № 10761.

Работы - подлежащие выполнению Подрядчиком работы, в соответствии с условиями настоящего договора, и включающие проектные, строительные, монтажные и пусконаладочные работы и устранение дефектов.

Результат работ – законченный строительством объект, отвечающий требованиям технического задания, и принятый Заказчиком по акту (ОС-3).

Скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно определить после выполнения последующих.

2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- Стоимость работ по настоящему Договору составляет: ________________________________________________________________________ руб. (___________рублей ___коп.), в том числе НДС __________________________________________________________________________руб. (_______________ рублей ___ коп.).

- Общая цена Договора включает в себя стоимость ремонтных Работ, погрузочно-разгрузочных работ, материалов, все затраты, издержки, а также все, без исключения, расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору.

- Оплата Работ производится Заказчиком поэтапно, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Подрядчика комплекта документов (в т.ч. акт приемки выполненных работ по форме КС-2 (далее КС-2), справка о стоимости выполненных Работ по форме КС-3 (далее КС-3), акт о приемке-сдаче модернизированных объектов формы ОС-3 (далее ОС-3), счет-фактуры.

- Обязательство Заказчика по оплате выполненных Работ считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- В отношениях Сторон по настоящему Договору проценты, в соответствии со ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются и не оплачиваются.

2.6. В случае изменения налогового законодательства виды и ставки налогов будут применяться в соответствии с такими изменениями.

3.	ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

- Выполненные Подрядчиком Работы принимаются Заказчиком поэтапно, в соответствии с Календарным планом (Приложение № 4). Оформление за отчетный этап актов КС-2, КС-3 производится Подрядчиком с последующей передачей указанных документов на подпись Заказчику. Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения КС-2, КС-3 и подтверждающих документов к ним, обязан проверить их на соответствие выполненным Работам, подписать или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных Работ.

- По окончании Работ в полном объеме и выполнении Подрядчиком всех своих обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомляет Заказчика о завершении Работ и предоставляет Заказчику акт по форме ОС-3 (далее – ОС-3).

- Ответственные представители Заказчика и Подрядчика совместно осуществляют приемку полного объема выполненных работ по актам КС-2, КС-3 за последний этап выполнения работ и акту ОС-3. Подписанные со своей стороны экземпляры указанных документов Подрядчик обязан передать Заказчику не позднее дня, следующего за днем приемки выполнения Работ.

- В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения полного комплекта документов, Заказчик подписывает их со своей стороны или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ.

- Работы, признанные Заказчиком, в том числе, в одностороннем порядке, выполненными с отступлениями от условий настоящего Договора, от сметной документации или при использовании некачественных материалов, не подлежат приемке. По окончании устранения недостатков КС-2, КС-3, ОС-3 передаются Заказчику в том же порядке, как при первичном предоставлении.

- Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

- В случае досрочного выполнения Работ (этапа Работ) Заказчик вправе, но не обязан досрочно осуществить ее приемку.

- При обнаружении недостатков выполненных Работ после их приемки, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Подрядчика, путем направления скан-копии уведомления по факсу______ или на адрес эллектронной почты Подрядчика _______ и приглашает для подписания двустороннего акта о выявленных недостатках выполненных Работ и сроках их устранения.

- Если Подрядчик не явится для подписания акта, Заказчик имеет право составить односторонний акт, подписанный комиссией в составе не менее трех уполномоченных лиц со стороны Заказчика и направить его Подрядчику, с требованием устранить недостатки выполненных Работ.

- При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны в равных долях, с последующим возложением расходов на виновную Сторону.

- Работы считаются принятыми после подписания Заказчиком КС-2, КС-3, ОС-3.

4.	 КАЧЕСТВО РАБОТ

- Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта по форме ОС-3. Гарантии качества распространяются на все материалы, конструктивные элементы и Работы, предоставленные или выполненные Подрядчиком по настоящему Договору. Результаты Работ должны отвечать требованиям качества, применительно к работам такого вида, а также требованиям безопасности жизни и здоровья населения, экологической, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной безопасности, государственным стандартам и т.п.) и лицензирования, если такие требования предъявляются законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

- В период действия настоящего Договора Заказчик вправе в любое время и на любом участке Работ проверять ход и качество выполнения Работ. В случае выявления Заказчиком нарушений в ходе выполнения Работ со стороны Подрядчика, Сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков Работ (дефектный акт) и сроков их устранения. При отказе представителей Подрядчика от подписания дефектного акта, либо при отсутствии представителей Подрядчика при составлении дефектного акта, данный акт подписывается комиссией со стороны Заказчика, в составе не менее трех уполномоченных лиц, в одностороннем порядке и, в течение 3 (трех) рабочих дней, направляется Подрядчику посредством факсимильной связи или электронной почты. Подрядчик не вправе ссылаться на отсутствие своих представителей при составлении дефектного акта при обоснованности претензий Заказчика.

- В случаях, когда Работы (этапы Работ), выполнены с отступлениями от Договора, или с иными нарушениями требований к качеству производства Работ (в т.ч. промежуточных), Заказчик вправе требовать от Подрядчика по своему выбору:

- возмещения убытков, причиненных Подрядчиком Заказчику вследствие нарушения требований Технического Задания к качеству результатов Работ (этапов Работ), установленных Договором;

- возмещения убытков, причиненных виновными действиями Подрядчика, а также уплаты штрафа в размере 10 % от стоимости Работ (при повторном нарушении);

- безвозмездного устранения недостатков в согласованный срок;

- соразмерного уменьшения установленной цены;

- возмещения всех расходов на устранение недостатков собственными силами Заказчика либо привлеченных им третьих лиц, а Подрядчик обязуется выполнить требования заказчика.

- Если в период гарантийной эксплуатации результатов Работ, который составляет 12 месяцев со дня подписания Заказчиком ОС-3, обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных Работ по вине Подрядчика, или препятствующие нормальной эксплуатации результатов Работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период времени в течение которого Заказчик не мог использовать результаты работ.

- Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков выполненных Работ по истечении гарантийного срока, если в течение срока службы результата Работ были выявлены недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

- В случае, если Подрядчик не устранил допущенные им недостатки в сроки, установленные Заказчиком, Заказчик вправе устранить такие недостатки с привлечением третьих лиц, за счет Подрядчика либо за свой счет, с последующим возложением на Подрядчика всех понесенных Заказчиком расходов, а также потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, в том числе, третьих лиц.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

- Подрядчик обязан:

- Качественно выполнять Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и сдать Заказчику полностью выполненные Работы в установленные Договором сроки.

- Выполнять Работы исключительно силами Подрядчика. Для подтверждения квалификации персонала, задействованного в выполнении Работ, предоставить соответствующие документы.

- Своевременно, за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, устранять недостатки и дефекты, появившиеся по вине Подрядчика, выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока, препятствующие нормальной эксплуатации результатов Работ и объекта в целом.

- Обеспечивать бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования Заказчика при проведении Работ.

- Выполнять Работы в рабочее время: с 800 до 1700 часов. При необходимости выполнять Работы в выходные дни или за пределами рабочего времени, согласовать с администрацией предприятия порядок ведения Работ, и обеспечить соблюдение его на строительной площадке. Предоставить Заказчику списки своих сотрудников для оформления документов, обеспечивающих доступ на территорию объектов Заказчика для выполнения Работ.

- За свой счет и своими силами осуществлять приемку, разгрузку, складирование строительной техники, обеспечить свой персонал необходимым оборудованием, инвентарем, высококачественными сертифицированными материалами, спецодеждой, прочими средствами и материальными ценностями, прямо или косвенно используемыми для выполнения Работ по настоящему Договору. При этом, Подрядчик самостоятельно обеспечивает сохранность всех материальных ценностей, используемых им для выполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе хранящихся на территории Объектов Заказчика.

- Выполнять Работы в полном соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным обязательными нормам и правилам действующего законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с нормами и правилам, действующим в организации Заказчика. Ответственность за нарушение правил техники безопасности и охраны труда при выполнении работ несет Подрядчик.

- Использовать методы выполнения Работ, обеспечивающие сохранность собственности Заказчика и третьих лиц, находящейся на территории Объектов Заказчика.

- Нести полную материальную ответственность за сохранность и порчу имущества Заказчика и третьих лиц, в случае если имуществу Заказчика, и/или третьих лиц, причинен вред или произошла утрата имущества Заказчика по вине Подрядчика. Размер причиненного вреда определяется на основании заключения уполномоченной экспертной организации, привлеченной Заказчиком, с отнесением затрат на экспертизу на Подрядчика.

- Возмещать в бесспорном порядке все убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам в полном объеме причиненного и документально подтвержденного ущерба в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования.

- Оплачивать все штрафные санкции и/или суммы возмещения ущерба, установленные настоящим Договором, за исключением сумм штрафных санкций, подлежащих удержанию Заказчиком из сумм оплаты, причитающихся Подрядчику, в бесспорном порядке в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования. Основанием для начисления взыскания неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных настоящим Договором, является письменная претензия, содержащая указания на допущенное нарушение, с обоснованием начисления и размер неустойки. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном объёме.

- Обеспечить в ходе производства Работ выполнение в зоне ремонта технологического оборудования необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.

- Вывезти в 10-дневный срок со дня подписания последнего акта о приемке результатов Работ (ОС-3), за пределы территории Заказчика, принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество, а также, строительный мусор.

- Обеспечить хранение и эксплуатацию, согласно законодательству Российской Федерации, нести ответственность за нарушения законодательства Российской Федерации, в том числе при выявлении несоответствия любыми проверками, при использовании для выполнения Работ по Договору опасных (согласно законодательству Российской Федерации) оборудования, материалов и иных средств.

- Незамедлительно предупреждать Заказчика о возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению Работ и принимать все меры для устранения таких препятствий, а также предупреждать Заказчика о возникновении иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, которые грозят годности или прочности результатов Работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

- Передать металлолом, образовавшийся при проведении Работ Заказчику, по акту приема-передачи по форме Приложения № 5 к настоящему Договору, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания Работ, до подписания ОС-3.

- Подписывать и передавать необходимые документы и/или информацию по запросам Заказчика в срок, указанный в запросах.

- Подрядчик вправе:

- Получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору;

- Получить оплату за надлежаще и в срок выполненные Работы;

- Заказчик обязан:

- Передать Подрядчику имеющуюся в наличии документацию, необходимую для производства Работ;

- Решать возникшие в процессе выполнения Работ технические вопросы в срок не более 3 (трех) рабочих дней;

- Подписывать своевременно КС-2, КС-3, ОС-3;

- Оплатить выполненные Работы Подрядчика в соответствии с настоящим Договором.

- Заказчик вправе:

- Проверять ход и качество выполнения Работ в период действия настоящего Договора.

    - Начислить Подрядчику пени в размере 1% от стоимости Работ за каждый день просрочки за нарушение сроков начала и окончания выполнения Работ (этапов Работ) или сроков устранения выявленных недостатков произведенных Работ.

    - Назначить Подрядчику разумный срок (не превышающий срок, установленный на выполнение данного вида работ Техническим Заданием) для устранения выявленных недостатков, если во время выполнения Работ Заказчику станет очевидным, что Работы не будут выполнены надлежащим образом. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок требования об устранении недостатков, поручить эти работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать от Подрядчика возмещения возникших убытков, включая упущенную выгоду.

    - Вносить изменения в объем Работ, которые, по его мнению, необходимы. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное для выполнения Подрядчиком, с указанием:

- увеличить или сократить объем Работ, включенной в настоящий Договор, при условии, что такие изменения объема Работы осуществляются до фактического производства таких Работ;

-  изменить характер, качество или вид указанных Работ;

- выполнить определенную дополнительную Работу, необходимую для завершения Работ.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения Работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

    - Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения, указанной в уведомлении в случае:

-  задержки Подрядчиком начала Работ более, чем на 10 (десять) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, влекущего увеличение срока окончания более чем на 10 (десять) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку более чем на 5 (пять) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- неоплаты Подрядчиком штрафных санкций в срок, предусмотренный настоящим Договором;

- аннулирования разрешений на выполнение видов работ, оказывающих влияние на безопасность технологического оборудования, других нормативно-правовых актов государственных органов в рамках действующего законодательства Российской федерации, лишающих Подрядчика права на производство Работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Ответственность за предоставление недостоверных сведений о месте своего фактического нахождения и, возникшие в связи с этим у Сторон последствия, в части невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору, а также убытки принимает на себя Сторона, предоставившая недостоверные сведения о месте своего фактического нахождения.

- За нарушение сроков начала и окончания Работ, а также условий, предусмотренных п. 5.1.15 настоящего Договора Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 1% от общей суммы Договора, за каждый день просрочки.

- При нарушении Заказчиком сроков оплаты Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,1% от подлежащей оплате суммы, за каждый день просрочки платежа, но не более 5% от неоплаченной суммы. Штрафы и пени не изменяют стоимость договора/Работ.

- Риск случайной гибели, утраты или повреждения результатов Работ до момента подписания Акта приемки по форме ОС -3 и полного исполнения обязательств, а также гарантийные обязательства несет Подрядчик.

- В случае предъявления Заказчику третьими лицами требований по возмещению ущерба, связанного и выполнением Подрядчиком Работ, Подрядчик обязан возместить ущерб в полном объеме.

6.7. Все штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов (этапов Работ) Подрядчика. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Подрядчик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, возникшие вследствие или в связи с исполнением Сторонами настоящего Договора, должны решаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней с даты получения претензии.

7.3. В случае, если споры не урегулированы с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Воронежской области.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договору товаров.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3-х дней после начала их действия и прекращении соответственно.

8.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.

8.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3 (три) месяца.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- Начало работ – __.03.2019г; г.

- Срок окончания выполнения работ – 31.05.2019г.

- Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

- Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Конфиденциальной информацией считается вся информация, включая без ограничения все материалы, документы, исследования, коммерческую и организационную информацию, полученная Сторонами, а также любая иная информация, ставшая известной Сторонам в связи с выполнением настоящего Договора.

10.2. Условия конфиденциальности настоящей информации сохраняют свою силу в течение действия настоящего Договора и 5 (пять) лет после его прекращения.

10.3. Стороны несут ответственность за обеспечение того, чтобы каждое лицо, которому конфиденциальная информация была раскрыта в соответствии с настоящим Договором, охраняло указанную информацию и не раскрывало ее или не передавало ее, какому бы то ни было неуполномоченному на ее получение лицу.

10.4. В случае разглашения или любого несанкционированного использования одной из Сторон конфиденциальной информации, она обязана возместить другой Стороне понесенные в этой связи убытки в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Конфиденциальная информация, полученная одной из Сторон, может быть передана органам государственной власти Российской Федерации, по основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, с грифом «Конфиденциально», с незамедлительным уведомлением об этом другой Стороны.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.2. Уполномоченными представителями Сторон при исполнении настоящего Договора являются:

- руководитель, в соответствии с уставом Заказчика/Подрядчика лицо, имеющее право действовать без доверенности;

- ответственный исполнитель – сотрудник Заказчика/Подрядчика, назначенный соответствующим приказом, либо уполномоченный доверенностью с правом подписи КС-2, КС-3, ОС-3, обеспечивающий координацию и взаимодействие Сторон при исполнении настоящего договора.

В подтверждение полномочий своих представителей при подписании настоящего Договора, Стороны обмениваются соответствующими документами (протокол/решение органа управления об избрании руководителя, приказ о назначении руководителя, приказ о назначении ответственного исполнителя, доверенность с указанием полномочий ответственного исполнителя).

11.3. Все изменения к настоящему Договору оформляются Дополнительным соглашением подписанным уполномоченными представителями Сторон.

11.4. Стороны признают юридическую силу всех писем, уведомлений и иных документов полученных друг от друга посредством факсимильной и/или электронной связи. Отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору со ссылкой на отсутствие оригинала документа при наличии его факсимильной/электронной копии, недействителен.

11.5. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться с использованием средств:

а) факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата копии документа с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписью лица, принявшего документ (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных);

б) по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии документа) с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписи адресата.

Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения.

Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:

а) в адрес Заказчика по тел./факсам 8(473)-279-66-48 и по e-mail - kogtev@vwrz.ru

б) в адрес Подрядчика по тел./факсам__________________ и по e-mail ___________

11.6. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика.

11.7. Обо всех изменениях своего юридического и фактического адресов, номеров телефонов, факсов, платежных реквизитов и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трехдневный срок. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые сторонами друг другу, отправляются по адресам, указанным в Договоре и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится.

11.8. Расторжение Договора допускается в порядке, предусмотренном настоящим Договором, по соглашению Сторон или решению суда, а также по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Заказчик, в случае расторжения настоящего Договора, направляет письменное уведомление Подрядчику за 5 (пять) календарных дней до даты расторжения, указанной в уведомлении, с учетом ответственности, предусмотренной конкурентными процедурами. В этом случае Подрядчик возмещает все убытки Заказчика, вызванные виновными действиями Подрядчика.

11.9. При расторжении настоящего Договора выполненные Работы передаются Заказчику по актам передачи и производятся сверки взаиморасчетов между Подрядчиком и Заказчиком.

11.10. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора предоставил Заказчику всю необходимую достоверную информацию по форме Приложения № 6 и Приложения № 7.

Приложения к настоящему Договору:

- Техническое задание (Приложение № 1);

- Калькуляция (Смета)  (Приложение № 2);

- Акт приёма-передачи в ремонт (Приложение № 3);

- Календарный план (Приложение № 4);

- Акт приема-сдачи металлолома (Приложение № 5);

-  Перечень документов контрагента (Приложение № 6).

- Соглашение (Приложение № 7)

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Акционерное общество «Вагонреммаш» Исполнитель: Юридический и почтовый адрес: 105005, г. Москва, набережная Академика Туполева, дом 15, корпус 2.,офис 27 ИНН/КПП 7722648033/774850001, ОГРН 1087746618970 р/с 40702810500160000507 в Банке ВТБ (ПАО) в г. Москва Филиал: Воронежский ВРЗ АО «ВРМ» 394010, г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1 ИНН/КПП 7722648033/366102001 ОГРН 1087746618970 Р/с 40702810700250004781 в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже к/с 30101810100000000835 БИК 042007835 Тел:/факс: 8(473)-279-66-48 E-mail: vvrz@vwrz.ru Юридический адрес: Почтовый адрес: инн: ___________, КПП _________ ОГРН __________________ Реквизиты банка: Р/счет № ___________________ в _______________________ банке ____________________________ К/счет № _____________________ БИК ___________ Тел:/факс: ____________________ E-mail: ______________________- От Заказчика Генеральный директор АО «ВРМ» ____________________П.С.Долгов (подпись) М.П. От Подрядчика Директор ____________________ ___________ _________________ м.п.

Приложение № 1 к Договору №______ от «___» _____________20__г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по капитальному ремонту полуавтомата токарно-револьверного с ЧПУ 1В340Ф30  Инв. № 10761, находящегося на балансовом учете Воронежского ВРЗ АО «ВРМ», расположенного по адресу: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1, в 2019 году.

Цель работ – восстановление технических характеристик токарно-револьверного с ЧПУ 1В340Ф30  Инв. № 10761.

| № п.п. | Перечень работ |
| --- | --- |
| 1. | Погрузка станка на территории Заказчика |
| 2. | Транспортировка и выгрузка станка на месте проведения ремонта |
| 3. | Ремонт электрической части станка: |
|  | Ремонт электрошкафа (аппаратура управления электрооборудованием) |
|  | Ремонт или замена электродвигателя главного привода, электродвигателей привода подач координат X,Z, двигателей гидравлики, системы смазки, системы охлаждения |
|  | Замена изношенной электрической проводки |
|  | Ремонт пульта управления станком (УЧПУ NC-210) |
|  | Ремонт системы освещения, сигнализации станка |
| 4. | Ремонт механической части станка: |
|  | Шлифовка призматических направляющих станины с последующей шабровкой направляющих револьверного суппорта и пригонкой планок и клиньев. |
|  | Замена изношенных подшипников |
|  | Замена изношенных рычагов, рукояток органов управления, блокирующих, фиксирующих механизмов и ограничителей |
|  | Ремонт шпиндельной бабки |
|  | Замена комплекта ШВП, подшипников опор ШВП продольного и поперечного перемещения револьверного суппорта. |
|  | Замена восьмипозиционной револьверной головки |
|  | Замена изношенных подшипников качения |
|  | Замена изношенных зубчатых колес и муфт |
|  | Ремонт механизма разгрузки |
|  | Ремонт системы смазки |
|  | Ремонт системы подачи охлаждающей жидкости |
|  | Ремонт главного привода |
|  | Ремонт механизма зажима и подачи материала с заменой зажимной подвижной цанги. |
|  | Ремонт пневматической системы |
|  | Ремонт гидравлической системы |
| 5. | Окраска станка |
| 6. | Транспортировка и выгрузка станка на месте установки на территории Заказчика |
| 7. | Установка и испытание станка после ремонта на территории Заказчика: |
|  | Испытание на холостом ходу |
|  | Испытание под нагрузкой |
|  | Проверка по нормам точности |

Заказчик, утверждает документацию, подготовленную Исполнителем к производству работ, производит контроль её выполнения в строгом соответствии с технологией производства работ.

Обеспечение запасными частями, оборудованием, деталями, материалами, инструментами и всем без исключения необходимым для выполнения работ возлагается на Подрядчика. При выполнении работ должны применяться качественные материалы.

Форма представления результатов работ - акты приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3, ОС-3.

Условия выполнения работ:

Работы выполняются Подрядчиком собственными силами (без привлечения субподрядных организаций), на собственной территории, в полном соответствии с действующими нормами и правилами.

Погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку токарно-револьверного полуавтомата с ЧПУ 1В340Ф30  Инв. № 10761 выполняет Подрядчик собственными силами и средствами,  и несёт ответственность за сохранность оборудования.

На выполнение работ Подрядчиком должны быть предоставлены разработанные технологические условия (ТУ). ТУ должны содержать описание последовательности работ и выполнения ответственных операций.

График пуско-наладочных и погрузо-разгрузочных работ на территории Воронежского ВРЗ АО «ВРМ» составляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком до начала работ. Работы должны выполняться в рабочее время: с 800 до 1700 часов (выходные дни или за пределами рабочего времени – по согласованию с Заказчиком). Допуск сотрудников Подрядчика на территорию для выполнения работ осуществляется согласно двустороннему акту-допуску. Для оформления допуска, до начала выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номеров машин, доставляющих материалы, оборудование и другие комплектующие, необходимые для выполнения работ.

Отключение существующих сетей инженерных систем или отдельных участков могут производиться только представителем Заказчика по предварительно согласованной заявке.

При производстве работ Подрядчиком должна быть обеспечена сохранность технологического, санитарно-технического, электротехнического и другого оборудования, строительного инвентаря и оснастки, а также строительных конструкций, деталей и материалов в соответствии с условиями договора. В случае порчи или пропажи ущерб возмещается Подрядчиком.

Все решения, принимаемые в ходе выполнения работ, согласовываются с представителем Заказчика по всем разделам.

Дефекты и недоделки, допущенные в ходе выполнения капитального ремонта или выявленные в процессе приема-сдачи работ, должны быть устранены Подрядчиком за свой счет.

Подрядчик, по завершении работ, осуществляет уборку объекта от собственного строительного мусора.

Демонтированный при выполнении работ металл, сдается Подрядчиком на заводской склад металла по Акту.

При производстве работ Подрядчиком должна быть обеспечена сохранность технологического, санитарно-технического, электротехнического и другого оборудования, строительного инвентаря и оснастки, а также строительных конструкций, деталей и материалов в соответствии с условиями договора. В случае порчи или пропажи ущерб возмещается Подрядчиком.

| от Заказчика | от Подрядчика |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «ВРМ» _____________________П.С. Долгов (подпись) М.П. | _______________________ (подпись) М.П |

Приложение № 2 к Договору №______ от «___» _____________2019г

ФОРМА

| СОГЛАСОВАНО "____"________________ 201_г | УТВЕРЖДАЮ "____"________________ 201_г |
| --- | --- |

Калькуляция на выполнение Работ

| от Заказчика | От Подрядчика |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «ВРМ» ____________________П.С. Долгов (подпись) М.П. | _________________________ (подпись) М.П. |

ФОРМА

Приложение № 3 к Договору №______ от «___» _____________2019г

АКТ

приема-передачи в ремонт оборудования №_____

г.  Воронеж                                                                                                                                «_____»_________________2019г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт приема-передачи о том, что Воронежский ВРЗ АО «ВРМ», расположенный по адресу: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1  передало, а                                       находящийся по адресу                                                                                       приняло для проведения капитального ремонта токарно-револьверного полуавтомата с ЧПУ 1В340Ф30  Инв. № 10761

ПОДПИСИ СТОРОН

От «Воронежский ВРЗ АО «ВРМ»                                                                                            От                  ___________

Дата:                            2019г                                                                                                         Дата: _________________________

Передал: _____________________                                                                                          Принял:____________________________________

(должность, ф.и.о)                                                                                                                                                            (должность, ф.и.о)

___________________________                                                                                                                                      ____________________________

(роспись)                                                                                                                                                                                    (роспись)

Приложение № 4 к Договору №______ от «___» _____________2019г

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

На выполнение работ по капитальному ремонту полуавтомата токарно-револьверного с ЧПУ 1В340Ф30  Инв. № 10761, находящегося на балансовом учете Воронежского ВРЗ АО «ВРМ», расположенного по адресу: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1, в 2019 году.

| №№ п/п | Наименование этапов работ | Стоимость работ с НДС, руб. | Срок начала - окончания выполнения работ, мес. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - ремонт электрической части станка | _______ руб. в том числе НДС 20 % - _______руб. | – с __.03.2019г. по 31.03.2019г.; |
| 2. | - ремонт механической части станка. | ________ руб. в том числе НДС 20 % - _______руб. | – с 01.04.2019г. по 30.04.2019г.; |
| 3 | - монтаж и испытания станка. | ________ руб. в том числе НДС 20 % - _______руб. | – с 01.05.2019г. по 31.05.2019г.; |

| От Заказчика | От Подрядчика |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «ВРМ» ____________________П.С.Долгов (подпись) М.П. | _________________________ _________________________ (подпись) М.П. |

Приложение № 5

к Договору № _________

от «____» ____________ 2019 г

ФОРМА

«Утверждаю»

_______________ (_________).

«___»__________________2019г.

АКТ

приема-сдачи металлолома

полученного при выполнении работ по ______________________________________

| Наименование | Вес, т | Марка лома |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5А 12А |

| От Заказчика | От Подрядчика |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «ВРМ» ____________________П.С.Долгов (подпись) М.П. | _________________________ _________________________ (подпись) М.П. |

Приложение № 6

к Договору № __________

от «___» __________ 2019 г.

Перечень документов Контрагента

1. Независимо от организационно-правовой формы:

- справка о применении УСН (если контрагент – получатель денежных средств применяет УСН);

- лицензии, аккредитации, свидетельства о допуске к работам (например, о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства), иной документ, подтверждающий специальную правосубъектность, если контрагент по договору должен обладать специальной правосубъектностью;

- разрешение от правообладателя, если предметом договора является объект интеллектуальной собственности;

- решение (протокол собрания) об одобрении крупной сделки, сделки с заинтересованностью и т.д., если такое решение собственников организации является необходимым для совершения сделки;

- бухгалтерский баланс контрагента на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа и банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати контрагента (для договоров, стоимость которых составляет один миллион рублей и более);

- справка о среднесписочной численности работников;

- справка об аренде/собственности офиса и/или производственных помещений;

- налоговая отчетность (по прибыли и НДС).

2. Для юридических лиц:

- устав со всеми изменениями и дополнениями к нему;

-учредительный договор;

- свидетельство о государственной регистрации;

- свидетельство о постановке на налоговый учет;

- выписка из ЕГРЮЛ сроком не более 1 месяца до момента направления на согласования;

- протокол (решение) о назначении на должность руководителя контрагента;

- приказ о назначении руководителя, бухгалтера;

- доверенность представителя на подписание договора (в случае, если договор подписывается не руководителем контрагента).

3. Для индивидуальных предпринимателей:

- свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- выписка из ЕГРИП сроком не более 1 месяца до момента направления на согласование;

- паспорт гражданина Российской Федерации.

4. Для физических лиц:

- паспорт гражданина Российской Федерации;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.

Приложение № 7

к Договору №______

от «___» _____________20__г

СОГЛАШЕНИЕ

Акционерное Общество «Вагонреммаш» (АО «ВРМ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Долгова Павла Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Руководствуясь статьей 431.2 ГК РФ, Подрядчик заверяет следующее:

- он является, надлежащим образом, учрежденным зарегистрированным юридическим лицом;

- исполнительный орган Подрядчика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица;

- для заключения и исполнения Договора Подрядчик получил все необходимые согласия, одобрения н разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;

- имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный Договором (имеет надлежащий ОКВЭД);

- лицо, подписывающее (заключающее) Договор от имени и по поручению Подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле Договора;

- Подрядчик уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также, им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

-имеет все необходимые материальные и трудовые ресурсы для выполнения своих обязательств по Договору;

- Подрядчик отразит в налоговой отчетности НДС, уплаченный Заказчиком Подрядчику в составе цены Договора;

- Подрядчик предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству Российской Федерации первичные документы;

- все обязательства по Договору Подрядчик выполнит самостоятельно (в том числе, через своих штатных работников), при привлечении третьих лиц Подрядчик заключит с ними гражданско-правовые договоры, которые обязуется предоставлять по требованию Заказчика и налоговых органов, и уплачивать все предусмотренные законодательством налоги;

Подрядчик обязуется по первому требованию Заказчика или налоговых органов предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к оказанию услуг по Договору, и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в Договоре, в срок не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика или налогового органа.

| От Заказчика | От Подрядчика |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «ВРМ» ____________________П.С.Долгов (подпись) М.П. | _________________________ _________________________ (подпись) М.П. |

2.

И.о. зам. главного инженера                                А.В. Крутских

Исп. Когтев С.И.