Разъяснения от 04.04.2013 г.

Конкурсной документации открытого конкурса № 1892 на право заключения договора на поставку в 2013 году системы светодиодного освещения (ВСЦ, МКЦ, РКЦ по участкам) (далее – Оборудование) для Тамбовского вагоноремонтного завода – филиала ОАО «Вагонреммаш».

Вопрос:

1. Согласно ОСТ32.120-98, в участках МКЦ (токарный участок), МКЦ (слесарно-сварочный участок), ВСЦ, РКЦ (основной пролет) и РКЦ (сварочный участок) освещенность нормируется Еmin=200 лк. Просим сообщить необходимый уровень освещенности.

Ответ:

Требуемый уровень освещенности на участках МКЦ (токарный участок), МКЦ (слесарно-сварочный участок), ВСЦ, РКЦ (основной пролет) и РКЦ (сварочный участок) должен составлять 300 лк.

Вопрос:

2. Согласно ОСТ32.120-98, в расчетных участках коэффициент запаса должен быть равным К3=1,8 (MF=0,56). Просим указать коэффициент запаса, который необходимо учитывать при светотехнических расчетах.

Ответ:

В МКЦ (слесарно-сварочный участок), ВСЦ, РКЦ (основной пролет) и РКЦ (сварочный участок) проводятся сварные работы, коэффициент запаса в производственных помещениях с воздушной средой, содержащей в рабочей зоне от 1 до 5мг/м.куб. пыли, дыма, копоти. Эксплуатационная группа светильников от 1-4.

Вопрос:

3. Согласно ОСТ32.120-98 освещенность в участках нормируется на рабочих плоскостях. Просим сообщить высоту рабочей плоскости для каждого участка.

Ответ:

Высота рабочей плоскости на участках составляет 0,8 м.

Вопрос:

4. В ходе построения модели осветительной установки выяснилось, что в помещениях МКЦ (слесарно-сварочный участок), ВСЦ, РКЦ (основной пролет) и РКЦ (сварочный участок) существуют зоны, в которых не размещаются светильники. Просим Вас предоставить схему расположения светильников объектов МКЦ (слесарно-сварочный участок), ВСЦ, РКЦ (основной пролет) и РКЦ (сварочный участок).

Ответ:

Схемы цехов с расположением светильников по участкам представлены в Приложении № 1 к настоящим разъяснениям.

Вопрос:

5. В пункте 1.5. «Обеспечение конкурсной заявки», Конкурсной документации открытого конкурса № 1892, указывается обеспечение в виде банковской гарантии.

Прошу Вас указать возможность осуществления обеспечения конкурсной заявки в виде перечисления денежных средств в залог Организатору или Заказчику, в том числе в форме вклада (депозита).

Ответ:

Требования положений Конкурсной  документации едины для всех претендентов, желающих принять участие в открытом конкурсе № 1892.

В соответствии с требованиями пункта 1.5. обеспечение конкурсной заявки должно быть оформлено в виде банковской гарантии.