Информация по запросу котировок цен.

Предмет конкурса – поставка в 2013 году системы видеонаблюдения и контроля доступа в ВСЦ-1 Воронежскому ВРЗ ОАО «ВРМ».

Предельная стоимость – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч)  рублей  (без учета НДС).

Авансовый платеж в размере – 15 % (пятнадцати) процентов.

7.2 Срок поставки оборудования  – до 31.03.2013 года.

7.3 Комплекс условий по поставке оборудования:

- поставка оборудования производится по цене 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч)  рублей  (без учета НДС), не превышающей предельную (максимальную) стоимость, в объемах и сроки, указанные в техническом задании;

8. Перечень объектов необходимых для оборудования системой видеонаблюдения и контроля  доступа:

- Вагоно-сборочный цех (ВСЦ-1) - производственный участок;

Общая площадь производственного участка  - 2506,64 м2

Высота помещения  до ферм перекрытий –  10,56м

Требования, предъявляемые к системе:

Система видеонаблюдения должна работать без перебоев 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Технические средства видеонаблюдения предназначены для обнаружения факторов риска и не санкционированных действий сотрудников и лиц допущенных на «Объект» и должны обеспечивать:

•	обзор основных зон производственного помещения;

•	круглосуточную, непрерывную работу системы видеонаблюдения;

•	интеграцию в существующую систему видеонаблюдения, с выводом на существующий  пост охраны, расположенный в пожарной части;

•	аварийное электропитание от источника резервного питания;

•	возможность оперативного изменения состава и конфигурации системы видеонаблюдения, его модернизации, без нарушения работоспособности остальных составляющих системы;

Техническими средствами видеонаблюдения оборудуются помещение производственного участка ВСЦ-1.

Система контроля доступа должна работать без перебоев 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Технические средства предназначены для ограничения доступа и не санкционированных действий сотрудников и лиц допущенных на «Объект» и должны обеспечивать:

•	контроль двух дверей в зону производственного помещения;

•	круглосуточную, непрерывную работу системы контроля и управления доступом;

•	интеграцию в существующую систему контроля и управления доступом, с выводом на существующий  пост охраны;

•	аварийное электропитание от источника резервного питания;

•	возможность оперативного изменения состава и конфигурации системы контроля и управления доступом, его модернизации, без нарушения работоспособности остальных составляющих системы;

9. Требования к поставке.

Требования к поставке определяются следующими документами:

- настоящим техническим заданием;

- требованиями по технике безопасности (СНиП 12-03-01, СНиП 12-04-01).

10. Поставка оборудования на объект.

Поставщик осуществляет поставку оборудования в соответствии с ведомостью покупных изделий, являющегося частью приемосдаточной документации. Поставка оборудования осуществляется силами и средствами Исполнителя. Транспортные расходы по поставке оборудования на объект, а также расходы на упаковку, маркировку включены в предельную (максимальную) стоимость.

Для подтверждения статуса официального партнера, в составе заявки на участие Поставщик должен предоставить копии партнерских сертификатов по предмету конкурса.

Поставка системы видеонаблюдения и контроля доступа должна выполняться согласно действующим нормам и правилам.

Транспортировка, складирование и хранение материалов, деталей, конструкций и оборудования должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь. Помещения для размещения персонала и складирования оборудования и материалов выделяются Заказчиком.

В местах пересечения силовых и информационных кабелей, последние должны быть защищены поливинилхлоридными трубками.

Расположение оборудования и кабельных трасс должно быть согласовано с представителем Заказчика.

Приборы установить на вертикальных и горизонтальных поверхностях, в местах, согласованных с представителем Заказчика, где  обеспечивается удобство работы с ними.

Кабели прокладывать в электротехнических коробах по помещениям, в подвале в трубах ПВХ.

Подсоединение приборов к внешней сети переменного тока должно быть выполнено по согласованию с Заказчиком.

Электропитание должно осуществляться по 1-ой  категории от 2-х независимых источников - существующего электроснабжения помещений от электрощитов здания и резервного от аккумуляторных батарей.

Для обеспечения безопасной эксплуатации системы видеонаблюдения и контроля доступа и защиты обслуживающего персонала она подлежит защитному заземлению. Элементы электротехнического оборудования автоматических установок должны удовлетворять требования ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты от поражения человека электрическим током.

Защитное заземление (зануление) электрооборудования системы видеонаблюдения и контроля доступа должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06, ГОСТ 12.1.030 и технической документации завода-изготовителя.

Все используемое оборудование должно быть сертифицировано.

11.  Гарантийные обязательства Поставщика

Гарантийный срок составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента (даты) подписание акта ввода в эксплуатацию.

В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу оборудования, в соответствии с техническим описанием производителя оборудования. В случае выхода оборудования из строя в течение гарантийного срока Исполнитель обязуется самостоятельно и за свой счет произвести ремонт или замену неисправного оборудования.

В течение гарантийного срока Поставщик должен обеспечивать Покупателю консультации по использованию оборудования.

12. Характеристики, комплектность поставляемого товара

Видеонаблюдение:

1. Общие положения

- Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в использовании, не из ремонта. Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные.

- Оборудование по своим характеристикам должно соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

- В цену оборудования должны быть включены все расходы Участника размещения заказа по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, монтажу и пуско-наладке, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Цена договора должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по договору.

Оборудование

| видеокамера | Разрешение не менее 3Мп Форматы сжатия H.264/MPEG4/MJPEG, CMOS-матрица с прогрессивным сканированием, Дальность ИК-подсветки — не менее 30м, Питание по сети (РоЕ), Стандарт IP66, Стандарты ONVIF | шт | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| медиаконвертор | Скорость передачи: не менее 1000Mbps Gigabit Ethernet Стандарты передачи: IEEE802.3ab 1000Base-T , IEEE802.3z 1000Base-SX/LX Gigabit thernet,IEEE802.1qVLAN,IEEE802.1p QoS,IEEE802.1d Spanning Tree Длина волны: 850nm/1310nm/1550nm | шт | 2 |
| шасси | . Исполнение 2U, 19". Входное напряжение питания AC 85~265V; 50/60 Hz DC -36~72V Выходное напряжение питания Индикация POWER (питание) DC5V 16A Конфигурация Один блок питания; Количество слотов не менее 14 Максимальная потребляемая мощность не более 95Вт Рабочий диапазон температур -10~55 ºC Диапазон температур хранения -40~70 ºC Относительная влажность 5%~90% (без выпадения конденсата) Габаритные размеры не более 100 мм * 465 мм * 250 мм | шт | 1 |
| Коммутатор | коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T + 4 портами Gigabit MiniGBIC, функцией энергосбережения и поддержкой PoE | шт | 1 |
| шкаф | Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 6U 600x350x368mm (ШхГхВ) дверь металл | шт | 1 |
| полка | Полка 19" перфорированная консольная не менее 2U глубина 200мм | шт | 1 |
| ИБП | Источник бесперебойного питания на 400VA/240W, Data/, 8 выходов | шт | 1 |
| ИБП | ИБП не менее 900 Watts / 1300 VA, Входной 230V / Выход 230V ,управление Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB | шт | 1 |
| Рабочее место | Xeon E3-1220 3.1/ iC204/ 1(4)*2GB DDR3 1333 ECC/ 4*SATAII RAID/ 1(4)*3.5" SATAII/ 1*3.5" SATAII 250GB/ DVD-ROM/ PCI-Ex8(x4)/PCI-Ex16/ COM/2LAN/USB/VGA/ 4U/ 350Вт | шт | 1 |
| жесткий диск | Жесткий диск 3.5" SATA 3TB SATAIII, | шт | 4 |
| оперативная павмять | Оперативная память DIMM DDR3 2GB, не менее 1333МГц | шт | 1 |
| ПО | Профессиональный программный продукт, русская версия | шт | 1 |
| видеосервер | Многоканальный видеосервер ; ОС Linux; LAN/Ethernet 10/100/1000Mbps не менее22; возможность установки не более 4-х HDD SATA; сетевое ПО с лицензией на неограниченное кол-во рабочих мест. пентаплексный | шт | 1 |
| монитор | Монитор ЖК 22" 1920*1080 LED, 16:9, не менее 250кд,:1, 5мс, 170/160, черный | шт | 1 |
| видеокарта | Видеокарта PCI-E, 1GB, 2DVI/miniHDMI, GDDR5 256bit 810/4008МГц, | шт | 1 |
| клавиатура мышь | Набор, клавиатура:, мышь: оптическая | шт | 1 |

Материалы

| кабель | Кабель витая пара категория 5e, 4 пары , одножильный (solid), внешняя оболочка PVC до -50С | м | 700 |
| --- | --- | --- | --- |
| труба | труба гофрированная пвх с зонтом д20 | шт | 600 |
| крепление | крепление гофры трубя д20 | шт | 1800,00 |
| кабель питания | Кабель силовой с ПВХизоляцией пониженной пожароопасности, на напряжение до 0,66 и 1кВ, для внешней прокладки | м | 300,00 |
| ВОЛС | Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, , плотное буферное покрытие (tight buffer) внутренний/внешний, черный с числом волокон не менее 4 | шт | 300,00 |
| Кросс | Кросс бокс оптический стоечного исполнения, количество портов не менее4 со сплайс пластиной и КДЗС | шт | 1,00 |
| соединитель | Проходной соединитель для одномодового, simplex | шт | 4,00 |
| Пигтейл | Пигтейл SC sm 1м | шт | 5,00 |
| патч корд | патч корд 1м. | шт | 4,00 |
| патч-панель | Патч-панель 24 портов RJ-45, категория с задним кабельным организатором | шт | 1,00 |
| Кабельный органайзер | Кабельный органайзер горизонтальный, черный металлический | шт | 1,00 |
|  | прочие материалы | шт | 1 |

Основные требования к системе видеонаблюдения (СВН):

В состав СВН должны входить:

- источники видеосигнала (аналоговые или цифровые видеокамеры);

- аппаратура обработки, передачи и распределения видеосигнала;

- аппаратура регистрации и архивации видеосигнала совместимая с существующей системой.

Качество и условия эксплуатации СВН:

1.4. Требования по условиям эксплуатации: Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта, должны быть устойчивы к внешним воздействиям по ГОСТ 15150 (У3.1 - для помещений без искусственно регулируемых климатических условий).

1.5.	Требования по обеспечению безопасности персонала и посетителей:

а)	устанавливаемое оборудование и сети должны быть безопасными для лиц, соблюдающих правила их эксплуатации;

б)	СВН, устанавливаемые на территории объекта, должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта;

в)	устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60065;

г)	устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007;

д)	допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах должно отвечать требованиям ГОСТ 12.1.006.

1.6.Требования к продолжительности непрерывной работы: системы должны функционировать круглосуточно при номинальном питающем напряжении сети.

1.7.Требования к электропитанию: электропитание системы видеонаблюдения осуществляется по 1 категории надежности от однофазной (трехфазной) сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Питание компьютера осуществляется от специальной сети, в которой предусмотрены сетевые фильтры и источники бесперебойного питания. Электропитание ТСО должно соответствовать требованиям РД 78.36.003-2002 и обеспечиваться Собственником объекта.

1.8.Требования по назначению: система видеонаблюдения должна обеспечиватьрешение следующих задач: защита материальных и информационных ценностей, находящихся на объекте.

1.9.	Минимальный срок гарантийного обслуживания: 1 год.

1.10.	Поставляемое оборудование считается принятым Заказчиком только при условии его успешного полного тестирования специалистами Поставщика на местеего установки у Заказчика, в соответствии с разработанной Поставщиком иутвержденной Заказчиком методике тестирования.

1.11.	Предложения на поставку оборудования должны содержать название производителя предлагаемого изделия, конкретную марку, модель, модификацию изделия.

Контроль доступа

1. Общие положения

1.1.Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в использовании, не из ремонта. Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные.

1.2.Оборудование по своим характеристикам должно соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

1.3.В цену оборудования должны быть включены все расходы Участника размещения заказа по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, монтажу и пуско-наладке, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Цена договора должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по договору.

Оборудование

| Замок | Электромагнитный замок, Управление микропроцессором, время открывания не более 20 сек, индикация, схема. тип кнопки гормально открытая, перемагничивания, мониторинг питания, 12V AC/DC,не более 0.6 A. Усилие не менее 500 кг, габариты 267x70x40 mm, вес не более 6,5 кг ,с монтажным уголком | шт | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| контролер | Универсальный контроллер для 2 выносных считывателя, интерфейс - RS-485 | шт | 2 |
| считыватель карт | Бесконтактный считыватель EM-Marin ., интерфейс связи - RS-485, предназначен для считывания и расшифровки кода, занесенного в карту доступа и передачи его в контроллер исполнительных устройств. | шт | 4 |
| блок питания | Блок источника резервного питания 12В, не менее 2А без АКБ | шт | 2 |
| аккумуляторная батарея | Необслуживаемая аккумуляторная батарея 12В, 7А/Ч | шт | 2 |

Материалы

| кабель | Кабель витая пара категория 5e, 4 пары , одножильный (solid), внешняя оболочка PVC до -50С | м | 160 |
| --- | --- | --- | --- |
| кабель питания | Кабель силовой с ПВХизоляцией пониженной пожароопасности, на напряжение до 0,66 и 1кВ, для внешней прокладки | м | 160 |
| труба | труба пвх с зонтом д20 | м | 160,00 |
|  | крепление трубы д20 | шт | 480,00 |

Проект договора

Договор поставки №

г. Воронеж		                                «     »                      2013г.

Открытое акционерное общество «Вагонреммаш» (далее ОАО «ВРМ»), именуемое  в дальнейшем «Покупатель», в лице директора   филиала «Воронежский вагоноремонтный завод» открытого акционерного общества «Вагонреммаш» (далее Воронежский  ВРЗ ОАО «ВРМ») Пигловского Николая Викторовича, действующего на основании Доверенности  ВРМ –  37/12  от 19.05.2012г., с одной стороны и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице _________________________________________, действующего на основании _______________________________________, с другой стороны, далее именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.   Поставщик   обязуется  поставить систему видеонаблюдения и контроля доступа,   а  Покупатель принять  и оплатить систему видеонаблюдения и контроля доступа в ВСЦ-1, согласно спецификации (приложение №1), в дальнейшем именуемую  «Товар».

1.2. Поставщик обязуется поставить и  произвести монтаж Товара в срок до 31 марта 2013 года.

1.3. Поставка Товара осуществляется за счет средств Поставщика со склада Поставщика  на Воронежский вагоноремонтный завод филиал ОАО «ВРМ», по адресу: 394010, г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Общая сумма Договора складывается из стоимости фактически поставленного товара, работ по монтажу  и  составляет ___________руб. _______коп., в том числе  НДС (18%).

2.2.   Оплата Товара производится Покупателем в три этапа:

- Первый этап, оплата производится Покупателем, путём перечисления на расчётный счёт Поставщика авансового платежа в размере 15% от стоимости договора в течение 5 банковских дней с момента подписания договора.

- Второй этап, оплата производится Покупателем, путём перечисления на расчётный счёт Поставщика, денежных средств в размере 80% от стоимости Товара в течение 30 календарных дней с даты получения от Поставщика Товара  и полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, товарная накладная унифицированной формы, копии сертификатов качества или технических паспортов, заверенные Поставщиком копии отгрузочных документов, другие документы, предусмотренные договором).

- Третий этап, окончательный расчёт производится Покупателем путём перечисления на расчётный счёт Поставщика, денежных средств в размере 5% от стоимости договора после ввода в эксплуатацию системы светодиодного освещения  подписанием акта о приёмке и передачи по форме ОС-1.

3. Обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Осуществлять поставку Товара в сроки, предусмотренные п. 1.2.  настоящего Договора.

3.1.2. Предоставить на Товар Техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации и заверенную копию сертификата качества (сертификата соответствия).

3.1.3. Предоставить срок гарантии нормального функционирования Товара в течение ____  месяцев с даты ввода в эксплуатацию Товара.

3.1.4. Устранять за свой счет в период гарантийного срока недостатки товара, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

3.1.5. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.6. Поставщик обязуется поставить товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность товара при его отгрузке, перевозке и хранении.

3.1.7. Стороны обязаны предоставлять друг другу информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с подтверждением  соответствующими документами. Об изменении в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) , и (или) исполнительных органах Стороны предоставляют информацию друг другу в течение 5 календарных дней после таких изменений.

3.1.7. Поставщик имеет право, по согласованию с Покупателем, осуществлять досрочную поставку товара. При этом Покупатель принимает и засчитывает досрочно поставленный Товар в счет количества Товара, подлежащего поставке согласно Графику поставки в следующих периодах.

3.2.Покупатель обязан:.

3.2.1. Принять и оплатить Товар, прошедший техническую приемку, в  размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.2.2. Осуществлять проверку при приемке Товара по количеству, качеству, комплектности.

3.2.3. Предоставлять по запросу Поставщика информацию, необходимую для выполнения обязательств по настоящему Договору.

3.2.4. Покупатель имеет право досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

4. Условия поставки

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком, с отнесением затрат на Поставщика.

4.2.Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Покупателю подписанный со своей стороны акт приема-передачи на Товар.

4.3. Приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием акта приема-передачи Товара на территории Покупателя.

4.4. В случае выявления в ходе осуществления  несоответствия Товара условиям настоящего Договора сторонами составляется акт с перечнем недостатков и со сроками их устранения за счет Поставщика.

4.5. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

4.6. Поставщик заблаговременно уведомляет Покупателя о дате осуществления отгрузки Товара. Уведомление может быть произведено по почте, факсимильным сообщением или иным способом с подтверждением получения уведомления Покупателем.

4.7. Порядок поставки и приемки Товара осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления  по качеству №П-6 от 15.06.1965г.  и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления  по количеству №П-7 от 25.04.1966г.,  если иное не определено условиями настоящего договора.

4.8. Поставщик оставляет за собой возможность досрочной поставки Товара.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом.

5.2. Качество и комплектность Товара должны соответствовать требованиям соответствующих государственных стандартов, техническим условиям на соответствующий вид Товара, а в случае обязательной сертификации иметь сертификаты качества и сертификаты соответствия.

5.3. В случае, если в течение гарантийного периода Товар или его отдельные части (узлы) станут непригодными для дальнейшего использования, Поставщик производит бесплатный гарантийный ремонт Товара, включая замену непригодных для использования частей (узлов) Товара. Покупатель направляет Поставщику уведомление о необходимости проведения гарантийного ремонта Товара по почте, факсимильным сообщением или иным способом.

  - Поставщик обязан провести гарантийный ремонт Товара в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения уведомления Покупателя либо произвести замену товара ненадлежащего качества и комплектности за свой счет в сроки, указанные в акте приемки товара.

5.5. Если при приемке Товара будет обнаружено его несоответствие качеству, комплектности, маркировке, то Покупатель телефонограммой или факсимильным сообщением извещает об этом Поставщика. Если Поставщик в оговоренный в извещении срок не направит своего представителя  для участия в продолжении приемки поставленного Товара и составления двустороннего акта, то Покупатель производит приемку и составляет акт в одностороннем порядке.

5.6. Транспортные расходы Поставщика, связанные с проведением гарантийного ремонта товара, Покупателем не возмещаются.

5.7. В случае устранения недостатков или замены Товара ненадлежащего качества или его частей, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого Покупатель не мог использовать Товар.

5.8. Если недостатки Товара не могут быть устранены обеими сторонами, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего договора денежные суммы, либо потребовать соразмерного  уменьшения цены поставленного товара.

6. Упаковка  и  маркировка

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей
обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

В каждую упаковку вкладывается упаковочный лист с указанием в нем следующих данных:

номер договора; номер упаковки; наименование товара; модель; количество изделий в упаковке, всего; грузополучатель; адрес и реквизиты завода изготовителя.

6.2.	Маркировка Товара производится следующим образом

Маркировка должна включать в себя следующее: позиции №; грузополучатель; адрес грузополучателя; место №;  вес нетто (в кг); вес брутто (в кг);

В зависимости от специфики Товара, на упаковке в местах, требующих специального обращения, наносится дополнительная маркировка, такая как «осторожно», «верх», а также другие обозначения.

7. Переход права собственности и рисков

Право собственности, а также риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты приемки Товара Покупателем и подписания Сторонами  или их представителями акта приема – передачи Товара.

8. Ответственность Сторон

81. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  третьими лицами.

8.3. В случае поставки некачественного Товара, Поставщик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

8.4. В случае нарушения сроков поставки Товара, Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в виде пени в размере 0,1% от цены не поставленного товара за каждый день просрочки, но не более 10% от цены договора. В случае нарушения сроков оплаты Товара Покупателем, последний выплачивает Поставщику неустойку в виде пени в размере 0,1% от невыплаченной суммы, но не более 10% от цены договора.

8.5. Основанием для начисления и уплаты пени служит письменная претензия пострадавшей Стороны.

8.6.  В случае поставки некомплектного товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика в 15-дневный срок доукомплектовать товар. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.7. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем путем удержания причитающихся  сумм при оплате счетов поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.8. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязанностей по настоящему договору.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. В случае неисполнения стороной обязанности , предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему договору.

9.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 11.3 настоящего Договора.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придет к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд  Воронежской области, язык арбитража - русский язык.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и    его расторжения

11.1.   В   настоящий   Договор   могут   быть   внесены   изменения   и дополнения,   которые   оформляются   сторонами дополнительными   соглашениями   к настоящему Договору.

11.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор (отказаться от исполнения настоящего договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим договором и законодательством РФ. При этом, Покупатель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор.

11.3. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом покупатель обязан оплатить фактические понесенные затраты поставщика и Товар, поставленный до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю авансовый платеж в части, превышающей стоимость фактически понесенных затрат и стоимости поставленного Товара, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты  расторжения настоящего Договора.

12. Срок действия Договора

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2013 г., в части финансовых обязательств – до полного исполнения.

13. Прочие условия

13.1. Обо всех изменениях сведений  у какой-либо из Сторон настоящего договора, юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, стороны обязуются  в течение 5(пяти)  рабочих дней со дня возникновения изменений известить друг  друга .

13.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

13.3.Все вопросы, не предусмотренные настоящим договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

13.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон. Факсимильная копия договора, подписанного обеими сторонами, имеет юридическую силу до получения оригиналов.

13.5.К настоящему договору прилагается:

13.5.1. Спецификация (приложение №1)

14. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон.

Покупатель:

ОАО «ВРМ»

Юридический адрес: 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, домовл.4

ИНН 7722648033 КПП 772201001 ОКП 094143208 ОКВЭД 35.2 ОГРН 1087746618970

Плательщик и грузополучатель: Воронежский ВРЗ ОАО «ВРМ»

Почтовый адрес филиала: 394010 г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1
тел. (4732) 27-76-09, факс (4732) 79-55-90 
ИНН 7722648033 КПП 366102001 ОГРН 1087746618970

Р/С: 40702810445000054696 в Банк - Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в
г. Воронеже К/С- 30101810200000000810 БИК 042007810

тел/факс. (4732) 79-55-85

Поставщик:

| от Поставщика | от Покупателя |
| --- | --- |
|  | Директор Воронежского ВРЗ ОАО «ВРМ» _________________ Пигловский Н. В. М.П. |

Приложение № 1

К Договору №  ________

от «___»__________ 2013г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на систему видеонаблюдения и контроля доступа в ВСЦ-1

| № п/п | Наименование | Количество | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |

| от Поставщика | от Покупателя |
| --- | --- |
|  | Директор Воронежского ВРЗ ОАО «ВРМ» _________________ Пигловский Н. В. М.П. |